Приложение

к письму министерства культуры

Красноярского края

от 01.11.2022   № с-74-1904

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры по определению его доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения

г. Красноярск                                                                                                 « 02» ноября 2022 г.

- Общие сведения об объекте

  - Краевое государственное автономное учреждение культуры

«Красноярский театр кукол»

  - 660017, г. Красноярск, пр. Мира, д.104

- Состояние доступности объекта

2.1.  Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: да 
2.2. Перекрестки: регулируемые, без звуковой сигнализации с таймером;

2.3. Перепады высоты на пути: нет (их обустройство для инвалидов на коляске: да) 
2.4. Наименование остановок общественного транспорта: «Театр кукол»

2.5. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| Наименование | Описание |
| --- | --- |
| Наличие парковочных мест для инвалидов | есть – «+», нет – «-», если есть указать количество | « - » |
| Крыльцо | есть – «+», нет «-» | « + » |
|  | Количество ступеней | 1 (одна) |
| Доступность входной группы | Пандус (есть – «+» нет – «-», нет необходимости), в случае, если уклон пандуса составляет более 1:20 (5%), указать это | « + » |
|  | Поручни (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | Платформа подъёмная с вертикальным перемещением (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | Лифт пассажирский (есть – «+», нет – «-») | « - » |
| Наличие наружных вызывных устройств (кнопка вызова), обозначение | есть – «+», нет – «-» | « - » |
| Порог на входной двери в здание | есть – «+», нет – «-» | « + » |
|  | Высота порога, см | 7 см |
| Порог в тамбуре | (есть – «+», нет – «-») | « + » |
|  | Высота порога, см | 15 см |
| Наличие внутренних пандусов и поручней | Пандус (есть – «+», нет – «-») | « + » |
|  | Поручни (есть – «+», нет – «-») | « - » |
| Лифт пассажирский | есть – «+», нет – «-» | « - » |
|  | Ширина и глубина, см | « - » |
|  | Подъём кабины с и до этажа | « - » |
| Санитарно-гигиеническое помещение, доступное для посетителей с нарушениями опорно-двигательного аппарата | есть – «+», нет – «-» | « - » |
|  | Поручни для МГН (есть – «+», нет – «-») | « - » |
| Зона целевого назначения здания | (доступность есть – «+», нет – «-») | « + » |
| Зона питания | (доступность есть – «+», нет – «-») | « - » |
| Контрастная маркировка для слабовидящих | На входной группе (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | На лестницах (есть – «+», нет – «-») |  |
|  |  | « - » |
| Пути эвакуации | Обозначение путей эвакуации, в том числе звуковыми и световыми маяками (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | Пожаробезопасная зона (есть – «+», нет – «-») | « - » |
| Звуковое сопровождение для слабослышащих | есть – «+», нет – «-» | « - » |
| Технические средства информации и сигнализации | информационные терминалы/киоски (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | информационные табло типа «бегущая строка» (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | информирующие индикаторы (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | тактильные таблички (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | тактильно-визуальные схемы (в том числе тактильно-звуковые) (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | направляющие тактильные напольные указатели (есть – «+», нет – «-») | « - » |
|  | системы обеспечения разборчивости звуковой информации для людей с нарушением слуха (есть – «+», нет – «-») | « - » |
| Размещение на интернет-сайте учреждения информации о доступности для инвалидов здания (сооружения) культуры и предоставляемых в нём услуг | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | « + » |
| Наличие на интернет-сайте учреждения вкладки с виртуальным туром | есть – «+», нет – «-») (указать ссылки на соответствующую страницу сайта) | « - » |
| Система тифлокомментирования | есть – «+», нет – «-» | « + » |
| Система субтитрирования | есть – «+», нет – «-» | « - » |
| Наличие льгот, предоставляемых посетителям с инвалидностью, при приобретении билетов на платные мероприятия | есть – «+», нет – «-» (если есть, указать размер скидки) | « + » 50% |
| Примечание: Здание условно доступно, так как не в полной мере оснащено специальным оборудованием |